## Габариты грузовых отсеков

Модель самолета Объем багажных отсеков Максимальный вес Размеры грузовых люков А-310 46м3 7 тонн 244х171см; 181х171см ИЛ-62 48м3 5 тонн 131х121см; 100х126см; 107х115см; 70х78см ИЛ-86 100м3 15 тонн 123х230см; 184х240см ИЛ-96-300 100м3 15 тонн 178х182см; 87х100см Боинг-767 110м3 17 тонн 340х170см; 178х170см Боинг-737 35м3 6 тонн 88х121 ТУ-154 38м3 5 тонн 135х120см ТУ-134 14,5м3 4 тонн 120х115см; 110х60см

По правилам, утвержденным Международной Ассоциацией Авиаперевозчиков (IATA) оплачиваемым весом является больший из двух показателей: 
• Физический вес = массе груза в кг. 
• Объемный вес = Длина(см) х Ширина(см) х Высота(см) / 6000(куб.см/кг). 
Или: 1кг=6000 куб.см. 
Или: 1 куб.м = 167 кг

Будьте внимательны к габаритам вашего груза! При отправках груза в багажных отсеках пассажирских самолетов определяющими обстоятельствами являются размер багажного отсека и размер люка самолета. Однако размеры люков даны только в качестве справочной информации и не всегда соответствуют габаритам грузов, возможных для авиаперевозки. Для определения возможности перевозки Вашего груза просим вас связаться с нашими специалистами.